Приложение № 3

к Договору аренды оборудования № __ от «__» ________ 201__ года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мощность подстанции | 630 кВА |
| 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ | 6 кВ |
| 3 | Номинальное напряжение сети на стороне НН, кВ | 0,4 кВ |
| 4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) | КК |
| 5 | Вводной аппарат внутренней установки на стороне ВН: |  |
|  | - ВНМ-400/10 |  |
|  | - ВНА-10/630 | Да |
|  | - РВЗ-10/630 |  |
| 6 | Трансформатор силовой масляный | Да |
|  | Тип трансформатора | ТМГ |
|  | Номинальное напряжение сторон ВН/НН | 6/0,4 |
|  | Номинальная мощность | 630 кВА |
|  | Группа соединения обмоток | D/Yн-11 |
| 7 | Вводной аппарат внутренней установки на стороне НН: |  |
|  | - рубильник РБ 250А |  |
|  | - рубильник РБ 400А |  |
|  | - разъединитель РЕ-19-41 1000А |  |
|  | - разъединитель РЕ-19-41 1600А | Да |
|  | - выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (25-160кВА) |  |
|  | - выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (250кВА) |  |
|  | - выключатель-разъединитель ВРР-39-630А (400кВА) |  |
|  | - автоматический выключатель ВА 63А (25-40кВА) |  |
|  | - автоматический выключатель ВА 100А (63кВА) |  |
|  | - автоматический выключатель ВА 160А (100кВА) |  |
|  | - автоматический выключатель ВА 250А (160кВА) |  |
|  | - автоматический выключатель ВА 400А (250кВА) |  |
|  | - автоматический выключатель ВА 630А (400кВА) |  |
|  | - автоматический выключатель ВА 1000А (630кВА) |  |
| 8 | Отходящий аппарат внутренней установки на стороне НН: |  |
|  | - блок рубильник-предохранитель с ППН 80А |  |
|  | - блок рубильник-предохранитель с ППН 125А | 4 шт. |
|  | - блок рубильник-предохранитель с ППН 160А |  |
|  | - блок рубильник-предохранитель с ППН 250А |  |
|  | - блок рубильник-предохранитель с ППН 400А | 2 шт. |
|  | - автоматический выключатель ВА57-35 100А |  |
|  | - автоматический выключатель ВА57-35 200А |  |
|  | - автоматический выключатель ВА57-35 400А |  |
| 9 | Измерительный комплекс: |  |
|  | - прибор учета | Меркурий 230 ART |
| 10 | Приборы контроля: |  |
|  | - напряжения | Да |
|  | - тока | Да |
| 11 | Фидер уличного освещения: |  |
|  | - с фотореле | Нет |

| Арендодатель: | Арендатор: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ____________________ / А.Г. Иванов / | Генеральный директор __________________ / ________________ / |
| М.П. | М.П. |